Ausschreibungstext

Fabrikat: Phoenix Professional Audio

Typ: MX-3 Einbau-Mischvorverstärker

Der MX-3 ist ein universell einsetzbarer UP-AP Mono-Vorverstärker mit zwei Mikrofon- und einem LINE-Eingang (mischbar), XLR, Phantomspeisung und LED-Anzeige.

Universelle Anwendung, einfachste Bedienung und eine hohe Übersteuerungsfestigkeit zeichnen den MX-3 Vorverstärker aus.

Der Vorverstärker MX-3 ist bestückt mit hochwertigen XLR-Einbaudosen (Neutrik), zuschaltbarer Phantomspeisung 18 V für Kondensator-Mikrofone, LOW/HIGH ON-OFF Jumper je Mik.-Eingang sowie separater Klangregelung LF/ HF für jeden der drei Eingänge und Master-Sektion.

Der Ausgang des MX-3 ist trafosymmetrisch mit Wahl-Jumper für 0 dB oder +6 dB Signal-Einstellung und bietet hohe Störsicherheit bei +6 dB-Einstellung des Ausgangs, so dass die Signalrückführung durch JY(ST)Y mit 2x2x0.6 Leitung erfolgen kann. Das Gerät ist für UP- und AP-Einbau geeignet.

Ausgang ist trafosymmetrisch (galvanische Trennung).

Technische Daten:

- Mik.-Eingänge: symm. 2 x Mik.-Eingänge (0,5 - 5 mV / 1 kOhm), XLR-Norm

- Line-Eingänge: unsymm. 1 x Line-Eingänge 0 dB, 0.775 V / 10 kOhm, CINCH

- Klirrfaktor: unter 0,3 %

- Klangregelung: +/- 12 dB

- Frequenzgang: 40 Hz - 20.000 Hz

- Ausgänge: 1 x symm. 0 dB bzw. +6 dB

- Phantomspeisung: 18 V